## Slide 1
第五章 组合逻辑电路

## Slide 2
学习要求：
    掌握逻辑门电路；
    了解组合逻辑电路的特点；
    熟练掌握组合电路分析和设计的基本方法；
    了解竞争、冒险的概念；
    掌握消除冒险的基本方法。

## Slide 3
1、简单逻辑门电路
实现"与"、"或"、"非"三种基本运算的门电路称为简单门电路。
F
A
B
&
(a)
F
A
B
1
(b)
F
A
1
(c)
5.1 概述
在数字电路中，能够实现基本逻辑运算及复合逻辑运算功能的电路称为逻辑门电路。

## Slide 4
1）"与"门
有两个或两个以上的输入端、一个输出端。右图的逻辑表达式为 F＝A B
F
A
B
&
2）" 或"门
有两个或两个以上的输入端，一个输出端。右图的逻辑表达式为 F＝A +B
F
A
B
1
3）" 非"门
只 有 一 个 输 入 端, 一个输出端。如右图的逻辑表达式为
A
F
1

## Slide 6
2、复合逻辑门电路
复合门在逻辑功能上是简单逻辑门的组合，实际性能上有所提高。常用的复合门有"与非"门，"或非"门、"与或非"门和"异或"门等。
F
A
B
1
(b)
F
A
B
&
(a)
F
A
1
&
B
C
D
(c)
F
A
=1
(d)
B

## Slide 7
1）"与非"门
使用"与非"门可以实现"与"、"或"、"非"3种基本运算, 并可构成任何逻辑电路, 故称为通用逻辑门。
F
A
B
&
(a)
F=A+B=A · B
F=AB=A · B
F=A

## Slide 8
2）"或非"门
"或非"门也是一种通用门。
F
A
B
1
(b)
3）"与或非"门
"与或非"门也是一种通用门。
F
A
1
&
B
C
D
(c)

## Slide 9
F
A
=1
(d)
B
F
A
=1
(e)
B
“同或”运算用符号表示，逻辑表达式为：

“异或”运算是一种特殊的
逻辑运算, 用符号表示，
逻辑表达式为：
4）"异或"门

## Slide 11
（2）对于或非门及或门，多余输入端应接低电平，比如直接接地；也可以与有用的输入端并联使用。
1）多余输入端的处理
（1）对于与非门及与门，多余输入端应接高电平，比如直接接电源正端，或通过一个上拉电阻（1～3kW）接电源正端；在前级驱动能力允许时，也可以与有用的输入端并联使用。
3、集成逻辑门电路的应用问题

## Slide 12
3）一端消去或加上小圆圈，同时将相应变量取反，其逻辑关系不变。
2）任一条线一端上的小圆圈移到另一端，其逻辑关系不变。
2）混合逻辑中逻辑符号的变换
1）逻辑图中任一条线的两端同时加上或消去小圆圈，其逻辑关系不变。

## Slide 13
4. 逻辑函数的实现
函数的表现形式和实际的逻辑电路之间有着对应
的关系，而实际逻辑电路大量使用“与非”门、“或非”门、“与或非”门等。
1）用“与非”门实现逻辑函数
第一步 求出函数的最简“与—或”表达式。
第二步 将其变换成“与非—与非”表达式。
第三步 画出函数表达式对应的逻辑电路图。

## Slide 14
例：用“与非”门实现逻辑函数
F(A,B,C,D)=ABC+ABC+BCD+BC
解：
第一步:
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
1
1
1
1
1
1
1
F=AB+BC+BD
第二步：
F=AB·BC·BD

## Slide 15
第三步：
该电路是一个两级
“与非”电路。
如不限制级数，该
电路可进一步简化。
F=AB+BC+BD
=B(A+C+D)
=B·ACD
=B·ACD
A
F
B
C
&
&
&
B
C
D
&
F
1
&
A
&
D
C
B
F=AB·BC·BD

## Slide 16
2）用“或非”门实现逻辑函数
第一步 求出函数的最简“或—与”表达式。
第二步 将其变换成“或非—或非”表达式。
第三步 画出函数表达式对应的逻辑电路图。
例：用“或非”门实现逻辑电路。
F(A,B,C,D)=CD+ACD+ABD+ACD
解：
第一步:
F=AC+AD
F=F=(A+C)(A+D)
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 17
第二步：
F=(A+C)(A+D)
=(A+C)+(A+D)
第三步：
F
1
A
C
1
A
D
1

## Slide 18
3）用“与或非”门实现逻辑函数
第一步 求出反函数的最简“与—或”表达式。
第二步 将其变换成函数的“与—或—非”表达式。
第三步 画出函数表达式对应的逻辑电路图。
例：用“与或非”门实现逻辑电路。
F(A,B,C,D)=m(1,3,4,5,6,7,12,14)
解：
第一步:
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
第二步：
F(A,B,C,D)=AD+BD
F(A,B,C,D)=AD+BD
F
A
1
&
B
D
D
第三步：

## Slide 19
4）用“异或”门实现逻辑函数
第一步 求出函数的最简形式。
第二步 将其变换成“异或”表达式。
第三步 画出函数表达式对应的逻辑电路图。
例：用异或门实现逻辑电路。
F(A,B,C,D)=m(1,2,4,7,8,11,13,14)
解：
第一步:
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
由卡诺图可知该逻辑
函数已不能化简。

## Slide 20
第二步：
F=ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+
ABCD+ABCD+ABCD+ABCD
=AB(CD+CD)+AB(CD+CD)+
AB(CD+CD)+AB(CD+CD)
=(CD+CD)(AB+AB)+(CD+CD)(AB+AB)
=(A  B)(C  D)+(A  B)(C  D)
=(A  B)(C  D)+(A  B)(C  D)
=(A  B)  (C  D)
= A  B  C  D
第三步：
F
A
=1
B
=1
=1
C
D
F(A,B,C,D)=m(1,2,4,7,8,11,13,14)

## Slide 21: 5. 异或运算性质1：

## Slide 22: 异或运算性质2：

## Slide 23
5.2组合逻辑函数的分析与设计
组合逻辑电路的特点：
如果一个逻辑电路在任何时刻产生的稳定输出值仅仅取决于该时刻各输入值的组合,而与过去的输入值无关, 则称该电路为组合逻辑电路.
组合逻辑电路需要讨论的两个基本问题是分析与设计.
组合电路
x1
x2
xl
z1
z2
zm
zi = fi (x1, x2, …, xl) i=1, 2, …, m

## Slide 24
1、组合逻辑电路的分析：
根据给定的组合电路，写出逻辑函数表达式，并以此来描述它的逻辑功能，确定输入与输出的关系，必要时对其设计的合理性进行评定。
分析的一般步骤：
第一步：写出给定组合电路的逻辑函数表达式；
第二步：化简逻辑函数表达式；
第三步：根据化简的结果列出真值表；
第四步：功能评述。

## Slide 25
解：
化简：
1
A
C
B
A
C
F
P1
P2
P3
P4
B
&
&
&
&
例1：分析下图给定的组合电路。
&
1
A
C
B
1
F

## Slide 26
列出真值表
功能评述
由真值可知, 当A、B、C取相同值时, F为1, 否则F为0。所以该电路是一个“一致性判定电路"。
A B C F
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 27
例2：分析下图给定的组合电路。
=1
A
C
B
A
C
F
P2
P3
P4
B
&
&
&
P1
P5
P6
B
C
1
1
1
解：
一：写出逻辑表达式
P1 = A + B
P2 = A + C
P3 = B  C
P4 = B + C
P5 = P1P2
= (A + B)(A + C)
P6 = P3P4
= (B  C)(B + C)
F = P5P6
=(A + B)(A + C)(B  C)(B + C)

## Slide 28
二：化简
F=(A + B)(A + C)(B  C)(B + C)
=(A + B)(A + C)(BC + BC)(B + C)
=(AB + A + C)(BC + BC)(B +C)
=(B + A + C)(BC + BC)(B +C)
=(BC + BC)(B +C)
=BC + BC
=B  C
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
三：列出逻辑函数的真值表
四：逻辑问题评述
等效逻辑电路略。

## Slide 29
2、 组合逻辑电路的设计
根据给定要求的文字描述或逻辑函数，在特定条件下，找出用最少的逻辑门来实现给定逻辑功能的方案，并画出逻辑电路图。
设计的一般步骤：
第一步：逻辑抽象，根据逻辑要求建立真值表；
第二步：根据真值表写出逻辑函数的"最小项之和"表达式；
第三步：化简并转换为适当的形式；
第四步：根据表达式画出逻辑电路图；

## Slide 30
例1：假设有两个正整数，每个都由两位二进制数
组成用X=x1x2,Y=y1y2表示，要求用“与非”门设计
一个判别X>Y的逻辑电路。
解：
第一步 建立真值表
x1 y1 x2 y2
F
0 d d
0 0 1 0
1 1 1 0
1
1
1
第二步 写出逻辑表
达式
F(x1,y1,x2,y2)=
x1y1+x1y1x2y2+x1y1x2y2
第三步 化简
x1y1
00 01 11 10
00
01
11
10
x2y2
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
F(x1,y1,x2,y2)=
x1y1+y1x2y2+x1x2y2
1）、 单输出组合电路设计

## Slide 31
第四步 画出逻辑电路图
F(x1,y1,x2,y2)=x1y1+y1x2y2+x1x2y2
F(x1,y1,x2,y2)=x1y1·y1x2y2·x1x2y2
x1
F
x1
&
&
&
x2
y1
&
•
•
•
y2

## Slide 32
例：有一火灾报警系统，设有烟感、温感和紫外光感三种不同类型的火灾探测器。为了防止误报警，只有当其中两种或两种类型以上的探测器发生火灾探测信号时，报警系统才产生报警控制信号，试设计产生报警控制信号的电路。
解：首先，指定变量并编码：（逻辑抽象）
设A、B、C分别表示烟感、温感、紫外光感三种探测器的探测信号，为报警控制电路的输入，以1表示高电平，表示有火灾，0表示低电平，表示无火灾；
设F为报警控制电路的输出，以1表示高电平，表示有火灾报警，以0表示低电平，表示无火灾报警。

## Slide 33
例2：用与非门设计一个三变量"多数表决电路"。
解：第一步：建立真值表；
输入即表达者, 共有3个, 分别用A、B、C表示, 并设“同意”为1，“反对”为0。
输出即决议是否通过, 用F表示, 并设"通过"为1, "否决"为0。
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

## Slide 34
第二步：写出"最小项之和"表达式；
第三步：化简并转换成适当形式；
第四步：画出逻辑图。
1
00 01 11 10
01
AB
C
1
1
1
&
A
C
B
F
&
&
&
F(A, B, C)=m(3, 5, 6, 7)
F(A, B, C)=AB+AC+BC
=AB+AC+BC =ABAC  BC

## Slide 35
例3：用与非门设计一位
数制范围指示器，十进
制数用8421BCD码表示，
当输入大于等于5时，电路输出为1，否则为0。
解：
第一步 建立真值表
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
A B C D
F
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
d
d
d
d
d
d
8421BCD码只利用
了十种组合，还冗
余六种组合。

## Slide 36
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
d
d
1
1
0
0
1
d
d
1
0
0
0
1
d
d
第二步 写出逻辑表达式
第三步 化简
F(A,B,C,D)=m(5,6,7,8,9)+d(10,11,12,13,14,15)
F(A,B,C,D)
=A+BD+BC

## Slide 37
第四步 画出逻辑电路图
A
F
B
1
&
&
C
&
•
D
F(A,B,C,D)=A + BD + BC
=A·BD·BC

## Slide 38
例4：设计一个四位二进制码奇偶位发生器和奇偶检测器。
解：
第一步 建立真值表
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
B8 B4 B2 B1
P
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
奇偶位发生器四
位二进制码用B8、B4、
B2、B1表示，输出的
奇偶位用P表示，采用
偶校验原则。

## Slide 39
00 01 11 10
00
01
11
10
B8B4
B2B1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
第二步 写出逻辑表达式
第三步 化简
P(B8,B4,B2,B1)=m(1,2,4,7,8,11,13,14)
P(B8,B4,B2,B1)
= B8  B4  B2  B1

## Slide 40
第四步 画出逻辑电路图
P
B8
=1
B4
=1
=1
B2
B1
奇偶检测器:
B8
F
=1
B4
=1
=1
B2
B1
=1
P
奇偶检测器的
输出为F。

## Slide 41: 课堂练习：
练习：设计一个监测信号灯工作状态的逻辑电路。这组信号灯分别为红、黄、绿三盏。点亮状态只允许为红、黄和绿三种之一。其他状态表示电路出现故障。要求电路能够产生故障信号，以提醒人员前去修理。

## Slide 42: 练习*

## Slide 43: 练习*

## Slide 44: 2）多输出组合逻辑电路的设计
(1) 什么是多输出函数的组合逻辑电路?
它是一种同一组输入变量下具有多个输出的逻辑电路，其框图见图所示。
A1 A2 An
F1 F2 Fm
组 合 逻 辑 电 路

## Slide 45
(2) 多输出函数组合逻辑电路的特殊点?
多输出函数电路是一整体，从“局部”观点看，每个单独输出电路最简，从“整体”看未必最简。因此从全局出发，应确定各输出函数的公共项，以使整个逻辑电路最简。
例 用与非门实现下列多输出函数：
F1(A,B,C) =∑m(1，3，4，5，7)
F2 (A,B,C) =∑m(3，4，7)
任务：确定各单独输出函数的公共项

## Slide 46
F1 (A,B,C) =Σm(1，3，4，5，7)
AB
C
00 01 11 10
0
1
1 1 1 1
1
F2 (A,B,C) =Σm(3，4，7)
AB
C
00 01 11 10
0
1
1 1
1

## Slide 47
C
B
B
C
A
A
B
C
F1
F2

## Slide 48
F1 (A,B,C) =Σm(1，3，4，5，7)
AB
C
00 01 11 10
0
1
1 1 1 1
1
F2 (A,B,C) =Σm(3，4，7)
AB
C
00 01 11 10
0
1
1 1
1

## Slide 49
C
B
B
C
A
A
B
C
F1
F2
C
B
C
A
B
C
F1
F2
•

## Slide 50
1、无反变量输入问题，可通过加非门解决。与非门可作非门用。
2、电路图中相交的地方用“黑点”标注，没有标注表示不相交
3、最简电路不一定是最佳电路
(3) 设计说明

## Slide 51
例5：用“与非”门 设计一个将8421BCD码转换成余三码的代码转换电路。
解：
第一步： 建立真值表
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
A B C D
W X Y Z
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
d
d
d
d
d
d
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
d
d
d
d
d
d
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
d
d
d
d
d
d
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
d
d
d
d
d
d

## Slide 52
第二步：写出函数表达式；
W(A,B,C,D)=Σm(5,6,7,8,9)+Σd(10,11,12,13,14,15)
X(A,B,C,D)=Σm(1,2,3,4,9)+Σd(10,11,12,13,14,15)
Y(A,B,C,D)=Σm(0,3,4,7,8)+Σd(10,11,12,13,14,15)
Z(A,B,C,D)=Σm(0,2,4,6,8)+Σd(10,11,12,13,14,15)
第三步：化简并转换成适当形式；
W=A+BC+BD
X=BC+BD+BCD
Y=CD+CD
Z=D
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
d
d
W
WX
XY
YZ
WZ
d
d
WY
X
XZ
XYZ
WYZ
d
d
CD
CD

## Slide 53
用与非门实现要转换成与非—与非表达式：
W=A+BC+BD=A·BC·BD
X=BC+BD+BCD=BC·BD·BCD
Y=CD+CD =CD·CD
Z=D
第四步：画出电路图
&
C
X
&
&
&
B
D
W
&
&
&
&
Z
Y
&
&
D
C
B
A

## Slide 54
例6：试设计一个水位报警控制器，水位高度用四位二进制数表示。当水位上升到0.5米时，白指示灯开始亮；当水位上升到0.6米时，黄指示灯开始亮：当水位上升到0.8米时，红指示灯开始亮，其它灯灭；水位不可能上升到1米。试用与非门设计此报警器的控制电路。
例7：已知[x]原＝x0x1x2，试设计一个逻辑电路，以原码作为输入，要求：当AB＝01时，其输出反码；当AB＝10时，其输出补码。

## Slide 55
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
A B C D
W Y R
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
d
d
d
d
d
d
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
d
d
d
d
d
d
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
d
d
d
d
d
d
例6：设水位高度用四位二进制数表示。按水位高度*10取整，并将整数采用8421BCD码表示。即水位高度0.5米表示为0101；0.6米表示时0110；0.8米表示为1000；水位不可能到达1米，故四位二进制数可表示水位。W表示白指示灯，Y表示黄指示灯，R红指示灯列，1为亮，0为灭。列真值表：

## Slide 56
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
x0 x1 x2
F0 F1 F2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
例7：已知[x]原＝x0x1x2，试设计一个逻辑电路，以原码作为输入，要求：当AB＝01时，其输出反码；当AB＝10时，其输出补码。列真值表：
表达式：
当AB＝01时
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
x0 x1 x2
F0 F1 F2
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
当AB＝01时
...

## Slide 57
⑴
⑷
⑵
⑶
丁 丙 乙 甲
问题:将4个抢答器的输出信号编为二进制代码，设计一个简单的电路实现此功能——这个过程就是编码。
F0 =A3+A1
F1 =A3+A2
A3 A2 A1 A0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
1 0 0 0
F1 F0
0 0
0 1
1 0
1 1
输 入
输出
4-2线编码器
  5.3 编 码 器

## Slide 58
4( =22)种情况，需2位二进制码就能将所有情况表示；
2n种情况，只需要n位二进制码就能完全表示！
2n ≥m
8 ( =23)种情况，需3位二进制码就能将所有情况表示；
16 ( =24)种情况，需4位二进制码就能将所有情况表示；
7种情况需几位二进制码表示？9种呢？

## Slide 59
三位二进制编码器的真值表
输入
输出
0
I
1
I
2
I
3
I
4
I
5
I
6
I
7
I
Y
2
Y
1
Y
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
  1、二进制编码器
  正逻辑：

## Slide 60
三位二进制编码器
Y0
Y1
Y2
≥1
≥1
≥1

## Slide 61
三位二进制编码器的真值表
输入
输出
0
I
1
I
2
I
3
I
4
I
5
I
6
I
7
I
Y
2
Y
1
Y
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
负逻辑：

## Slide 62
用与非门组成的三位二进制编码器
Y0
Y1
Y2
&
&
&

## Slide 63
2、二-十进制编码器:将十进制数的0~9编成二进制代码的电路 。
输入信号 | 输出编码
 | A B C D
I0 | 0 0 0 0
I1 | 0 0 0 1
I2 | 0 0 1 0
I3 | 0 0 1 1
I4 | 0 1 0 0
I5 | 0 1 0 1
I6 | 0 1 1 0
I7 | 0 1 1 1
I8 | 1 0 0 0
I9 | 1 0 0 1

## Slide 64
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
&
&
&
&
I9 I8I7I6I5 I4I3I2I1
A
D
C
B
二-十进制编码器逻辑图

## Slide 65
3、优先编码器：
1）、8线－3线优先编码器(74LS148)
8
线－
3
线优先编码器的真值表
输入
输出
0
I
1
I
2
I
3
I
4
I
5
I
6
I
7
I
2
Y
1
Y
0
Y
×
×
×
×
×
×
×
0
0
0
0
×
×
×
×
×
×
0
1
0
0
1
×
×
×
×
×
0
1
1
0
1
0
×
×
×
×
0
1
1
1
0
1
1
×
×
×
0
1
1
1
1
1
0
0
×
×
0
1
1
1
1
1
1
0
1
×
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 66
逻辑函数表达式

## Slide 68
G1
&
&
& ≥1
& ≥1
& ≥1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
G2
G3
优先编码器74LS148

## Slide 69
表4.10 74LS148编码器功能表
1 1
1 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
1 1 1
1 1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1 X X X X X X X X
0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 X X X X X X X
0 1 0 X X X X X X
0 1 1 0 X X X X X
0 1 1 1 0 X X X X
0 1 1 1 1 0 X X X
0 1 1 1 1 1 0 X X
0 1 1 1 1 1 1 0 X
0 1 1 1 1 1 1 1 0
GS EO
Y2Y1Y0
EI I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0
输 出
输 入
74LS148逻辑符号

## Slide 70
Z0
Z1
Z2
Z3
G0
G3
G2
G1
(2)
用两片74LS148组成的16线－4线编码器
(1)
&
&
&
&

## Slide 71
2）、二-十进制优先编码器(74LS147)

## Slide 73
二－十进制优先编码器（74LS147）
&
&
&
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1

## Slide 74
5.4 译码器
译码器的功能是对具有特定含义的输入代码进行“ 翻译”或“ 辨认”，将其转换成相应的输出信号。

## Slide 75
1. 二进制译码器：将n个输入变量变换成2n个输出函数，且每个输出函数对应于n个输入变量的一个最小项。

## Slide 76
注：本表中的“ ”代表0或1
输 入
S1 S2＋S3 A2 A1 A0
输 出
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
1
1
1


0
0
1
1
0
0
1
1


0
1
0
1
0
1
0
1


0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

## Slide 77
用与非门组成的3线－8线译码器
G0
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
GS
S
A0
A1
A2
S1
逻辑函数表达式

## Slide 78
74LS138的引脚图如下:
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
Y0
VCC
1
8
9
16
地
74LS138

## Slide 79
用两片74LS138组成的4线－16线译码器
74LS138(1)
A0
A1
A2
S1
0
1
2
3
4
5
6
7
74LS138(2)
A0
A1
A2
S1
0
1
2
3
4
5
6
7
D0
D1
D2
D3
1

## Slide 80
2. 二～十进制译码器：将4位BCD码的10组代码翻译成10个十进制数码。

## Slide 81
输 入
A3 A2 A1 A0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
输 出
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9

## Slide 83
二－十进制译码器电路
A3
A2
A0
A1

## Slide 84
例： 用一片74LS138三输入八输出译码器和适当的与非门实现全减器的功能。
输 入
Ai Bi Gi-1
输 出
Di Gi
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0 0
1 1
1 1
0 1
1 0
0 0
0 0
1 1

## Slide 86
A2
A1
A0
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Ai
Bi
Gi-1
S1 S2 S3
&
&
Di
Gi
“1”

## Slide 87
例： 用译码器和与门实现逻辑函数
F(A, B, C, D)=m(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)
解：
F(A, B, C, D)=

## Slide 88
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
A2 A1 A0
S3
S2
S1
&
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
A2 A1 A0
S3
S2
S1
B C D
A
1
F

## Slide 89
例： 用一片74LS138三输入八输出译码器和适当门电路实现函数
解：

## Slide 90
A2
A1
A0
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
B
C
D
S1 S2 S3
&
&
F
G
“1”
A

## Slide 91
作业：设计一个表决电路：
设A为主裁判，B、C、D为副裁判。只有在主裁判同意的前提下，三名副裁判中多数同意，比赛成绩才被承认，否则，成绩不予承认（1为同意，0为不同意）。试用3线-8线译码器74LS138和与非门实现。

## Slide 92
5.5 多路选择器
完成对多路数据的选择，在公共传输线上实现多路数据的分时传送。
D0
D1
D2
D3
A1
A0
Y
4选1
数据选择器
D0
D1
D2
D3
A1
A0
S
Y

## Slide 94
74LS153型双四选一多路选择器
1Q
2Q
1
&
1
&
1
1
1
1
1
1
1S
1D0
1D1
1D2
1D3
A1
A0
2S
2D0
2D1
2D2
2D3
（a）逻辑图
（b）等效电路
（C）方框图
1Q
1D0
1D1
1D2
1D3
2Q
2D0
2D1
2D2
2D3
1Q
A0
A1
1D0
1D3
2Q
1S
…
2D0
2D3
2S
…

## Slide 95: 8选1数据选择器74LS151
Y
A
2
A
1
A
0
D
0
D
1
D
2
D
3
D
4
D
5
D
6
D
7
S
74
LS
151
A
B
C
Y’

## Slide 96
双十六选一多路选择器
1Q
A1
A0
1D0
1D3
2Q
1S
…
2D0
2D3
2S
…
1Q
A1
A0
1D0
1D3
2Q
1S
…
2D0
2D3
2S
…
1Q
A1
A0
1D0
1D3
2Q
1S
…
2D0
2D3
2S
…
1Q
A1
A0
1D0
1D3
2Q
1S
…
2D0
2D3
2S
…
1Q
A1
A0
1D0
1D3
2Q
1S
…
2D0
2D3
2S
…
a输出
b输出
A0A1A2A3
0a1a2a3a
4a5a6a7a
8a9a10a11a
12a13a14a15a
0b1b2b3b
4b5b6b7b
8b9b10b11b
12b13b14b15b
a输入
b输入

## Slide 98
例1： 用多路选择器实现以下逻辑函数功能。
F(A, B, C)=m(2, 3, 5, 6)
解：
方案I：采用八路数据选择器
F(A, B, C)=A B C +A B C +A B C +A B C
W＝A2A1A0  D0+ A2A1A0  D1 + A2A1A0  D2
+ A2A1A0  D3 + A2A1A0  D4+ A2A1A0  D5
+ A2A1A0  D6+ A2A1A0  D7

## Slide 99
比较上述两个表达式可知：要使W＝F，只需令A2＝A，A1＝B，A0＝C，且D0＝D1＝D4 ＝D7＝0 而D2＝D3＝D5＝D6＝1即可。所以，根据分析可作出用八路选择器实现给定函数的逻辑电路图。
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A2
A1
A0
A
B
C
W
F
8选1
MUX
0 0 1 1 0 1 1 0
S

## Slide 100
方案II：采用四路数据选择器
四路选择器具有两个选择控制变量，当用来实现三变量函数功能时，应该首先从函数的三个变量中任选两个作为选择控制变量，然后再确定选择器的数据输入。假定选A、B与选择控制A1、A0相连，则可将函数F的表达式表示成如下形式：

## Slide 101
F(A, B, C)=A B C +A B C +A B C +A B C
F(A, B, C)=m(2, 3, 5, 6)
=A B  0 +A B (C + C) +A B C +A B C
=A B  0 +A B  1 +A B  C +A B C

## Slide 102
显然，要使四路选择器的输出W与函数F相等，只需D0＝0, D1＝1, D2 ＝C, D3＝C 。由此，可作出用四路选择器实现给定函数功能的逻辑电路图如图所示。
A1
A0
A
B
W
F
4选1
MUX
D0
D1
D2
D3
0 1 C C
S

## Slide 103
本例的两种方案表明：用具有n个选择控制变量的选择器实现n个变量的函数或n+1个变量的函数时，不需要任何辅助电路，可由选择器直接实现。
当函数的变量比选择器的选择控制变量数多于两个以上时，一般需要适当的逻辑门辅助实现。同时，在确定各数据输入时，通常借助卡诺图。

## Slide 104
例2: 下面是一个具有五个输入变量的逻辑函数的真值表，用三个双四选一多路选择器实现。

## Slide 105
五变量函数
1Q
A0
A1
1D0
1D3
2Q
1S
…
2D0
2D3
2S
…
1Q
A0
A1
1D0
1D3
2Q
1S
…
2D0
2D3
2S
…
1Q
A0
A1
1D0
1D3
2Q
1S
…
2D0
2D3
2S
…
0
0
0
0
0
1
1
1
1
E
E
DC BA
L
E
0
0 1 0 1

## Slide 106: .
F1(A,B,C,D)=∑m(0,1,5,7,10,13,15)
F2(A,B,C,D)=∑m(8,10,12,13,15)
作F1 F2的卡诺图(以A= A1 B= A0)
逻辑函数.
例3 : 试用一片双四路数据选择器实现下列

## Slide 107: .
F1
AB
CD
00
00
01
01
11
11
10
10
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
F1= ABC +ABD + ABCD + ABD
F1(A,B,C,D)=∑m(0,1,5,7,10,13,15)

## Slide 108: .
F2
AB
CD
00
00
01
01
11
11
10
10
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
F2= ABD + ABC+ABD = ABD + ABCD
F2(A,B,C,D)=∑m(8,10,12,13,15)

## Slide 109: .
比较双4路数据选择器的功能表和输出表达式:
A1 A0 1W 2W
0 0 1D0 2D0
0 1 1D1 2D1
1 0 1D2 2D2
1 1 1D3 2D3
1D0=C 1D1=D 1D2=CD 1D3=D
2D0=0 2D1=0 2D2=D 2D3=CD
F1= ABC +ABD + ABCD + ABD
F2= ABD + ABC+ABD = ABD + ABCD

## Slide 110
.
1W
2W
A1
A0
1D0
2D0
1D1
2D1
1D2
1D3
2D2
2D3
74LS153
F1
F2
A
B
C
C
D
D
D
D
C
D
&
&
1D0=C 1D1=D 1D2=CD 1D3=D
2D0=0 2D1=0 2D2=D 2D3=CD

## Slide 111
5.6 二进制并行加法器
二进制并行加法器除能实现二进制加法运算外，还可实现代码转换、二进制减法运算，二进制乘法运算，十进制加法运算等功能。
1 1 0 1
1 0 0 1
+
举例：A=1101, B=1001, 计算A+B
0
1
1
0
1
0
0
1
1

## Slide 112
1、一位半加器：不考虑来自低位的进位，将两个1位的二进制数相加
第一步：建立真值表
要完成一位“被加数”与“加数”两者相加，要产生“本位和”及向高位的“进位”，因此该电路有2个输入，2个输出。
设“被加数”，“加数” 分别为A和B； “本位和”与向高位的“进位”分别为SH和 CH。

## Slide 113
A B SH CH
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
第二步：写出"最小项之"表达式；
SH = AB +AB
CH = AB

## Slide 114
第三步：化简:
0 0
0 1
0 1
0
1
A
B
CH
0 1
1 0
0 1
0
1
A
B
SH
由卡诺图可知，已最简。
第四步：画出电路图
1)假设只提供原变量，而不提供反变量，
用与非门实现该电路。

## Slide 115
SH= AB+AB
=AB
2)SH=AB+AB
CH=AB
CH=AB
1
B
SH
A
&
&
CH
&
•
•
•
&
•
B
SH
A
=1
1
CH
•
&
•
A
B
S
C
CO
Σ
=AB+BB+AB+AA
=A(A+B)+B(A+B)
=A·AB·B·AB
逻辑符号:

## Slide 116
2、一位全加器
要完成一位"被加数"与"加数"及低位送来的"进位"三者相加，产生"本位和"及向高位的"进位"，因此该电路有3个输入，2个输出。
设“被加数”，“加数”和低位来的"进位"分别为Ai, Bi, Ci-1, "本位和"与向高位的"进位"分别为Si, Ci.

## Slide 117
Ai Bi Ci-1 Si Ci
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1
第一步：建立真值表

## Slide 118
第二步：写出"最小项之"表达式；
Si=m(1, 2, 4, 7)
Ci=m(3, 5, 6, 7)
第三步：化简并转换成适当形式；
1
00 01 11 10
01
AiBi
Ci-1
1
1
1
Si
AiBi
1
00 01 11 10
01
1
1
1
Ci
Ci-1

## Slide 119
如果用"与非"门来实现，则需要9个"与非"门，3个"非"门，数量较多。若采用其它门电路，可将输出函数表达式作适当转换。

## Slide 120
第四步：画出电路图
Si
Ci
&
&
&
=1
=1
Ai
Ci-1
Bi

## Slide 121
用半加器实现:
SH = AB +AB=AB
CH = AB

## Slide 122
Ci-1
Ai
Bi
Si
Ci
CO
Σ
Ci-1
Si
Ci
CO
Σ
Ai
Bi
CO
Σ
1
用半加器实现的电路图:
逻辑符号:

## Slide 123
3、超前进位加法器
串行进位加法器：
如图所示电路为4位全加器，由于低位的进位输出接到高位的进位输入，故为串行进位加法器。串行进位加法器结构简单，但运算速度慢。应用在对运算速度要求不高的场合。
两个多位二进制数相加，必须利用全加器，1位二进制数相加用1个全加器，n 位二进制数相加用n个全加器。只要将低位的进位输出接到高位的进位输入

## Slide 124
提高工作速度的途径：设法减小进位信号的传递时间。使进位信号不逐级传递，而是运算开始时，即可得到各位的进位信号，采用这个原理构成的加法器，就是超前进位加法器。
输 入 |  |  | 输 出 | 
Ai | Bi | Ci-1 | Si | Ci
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
由全加器真值表可知，高位的进位信号的产生是在两种情况下：①在Ai·Bi＝1；
②在Ai＋Bi＝1且Ci-1＝1。
故向高位的进位信号为
设Gi＝AiBi为进位生成函数， Pi＝ Ai＋Bi为进位传递函数。

## Slide 125
全加器的逻辑图
Ci-1
Si
Ai
Bi
&
Ci
=1
&
1
=1
Pi
Gi

## Slide 126
进位传递公式

## Slide 127
四位二进制超前进位加法电路
P0G0C0
S3
S2
S1
S0
A0 B0
A1 B1
A2 B2
A3 B3
全加器
全加器
全加器
全加器
C-1
超前进位形成逻辑
P1G1C1
P2G2C2
P3G3
C-1
C3
P0G0C0

## Slide 128
74LS283 逻辑图
&
1
1
&
1
&
1
&
C3
C-1
C0
C1
C2
A3
B3
=1
1
1
&
1
&
=1
=1
=1
A1
B1
&
1
&
A2
B2
&
1
&
A0
B0
&
1
&
S3
S2
S2
S0
Pi∙Gi=AiBi
Pi∙Gi=Pi

## Slide 129
例： 用四位二进制并行加法器设计一个将 8421BCD码转换成余3码的代转换电路。
余3码比8421码多3
A4
A3
A2
A1
B4
B3
B2
B1
F4 F3 F2 F1
余3码
FC4
C0
8421BCD码
0 0 1 1
“ 0”
解：

## Slide 130
例： 用四位二进制并行加法器设计一个 四位二进制并行加法/减法器。
解： 利用补码，将减法变为加法

## Slide 131
F4 F3 F2 F1
FC4
C0
A4 A3 A2 A1
B4 B3 B2 B1
S4 S3 S2 S1
＝1
＝1
＝1
＝1
被加数(被减数)
加数(减数)
a4 a3 a2 a1
b4 b3 b2 b1
功能选择
M
和(差)

## Slide 132
例： 用四位二进制并行加法器设计一个用余3 码表示的一位十进制数加法器。
解： 余3码相加时无进位，结果要减3；有进 位，结果要加3。减3(0011)可以变为加 13(1101)。

## Slide 133
A4
A3
A2
A1
B4
B3
B2
B1
F4 F3 F2 F1
和数余3码
FC4
C0
“ 1”
A4
A3
A2
A1
B4
B3
B2
B1
F4 F3 F2 F1
FC4
C0
被加数余3码
加数余3码
1
进位输入
I
II

## Slide 134
例： 用四位二进制并行加法器设计一位8421BCD码十进制数加法器。
解： 8421BCD码相加时有进位或出现冗余码时，结果要加6调整。

## Slide 135
A4
A3
A2
A1
B4
B3
B2
B1
F4 F3 F2 F1
和数8421BCD码
FC4
C0
“1”
A4
A3
A2
A1
B4
B3
B2
B1
F4 F3 F2 F1
FC4
C0
被加数8421BCD码
加数8421BCD码
进位输入
I
II
&
&
&
&

## Slide 136
5.7 数值比较器
完成两个4位二进制数的比较工作。

## Slide 137
函数表达式
1、一位数值比较器
(A=B)
A
B
&
(A>B)
(A<B)
&
&
1

## Slide 138
2、4位数值比较器

## Slide 141
B0 B1 B2 B3
A0 A1 A2 A3
(A<B)I
(A>B)I
(A=B)I
(A<B)o
(A=B)o
(A>B)o
74LS85逻辑图

## Slide 142
(A=B)0
A3
B3
(A>B)o
(A<B)o
(A=B)I
(A>B)I
(A<B)I
&
1
&
1
&
1
&
1
&
1
&
&
1
&
&
&
&
A2
B2
A1
B1
A0
B0
P0
P1
P2
P3
7485型四位数字比较器逻辑图

## Slide 143
24位串行比较器
B0 B1 B2 B3
A0 A1 A2 A3
(A<B)I
(A>B)I
(A=B)I
(A<B)o
(A=B)o
(A>B)o
0 1 0
A0 A1 A2 A3
B0 B1 B2 B3
(A<B)I
(A>B)I
(A=B)I
(A<B)o
(A=B)o
(A>B)o
B0 B1 B2 B3
B4 B5 B6 B7
A4 A5 A6 A7
A0 A1 A2 A3
(A<B)I
(A>B)I
(A=B)I
(A<B)o
(A=B)o
(A>B)o
B0 B1 B2 B3
B20B21B22B23
A0 A1 A2 A3
A20A21A22A23
……
I
II
VI
输出
输入

## Slide 144
24位并行比较器
010
A0 A1 A2 A3
B0 B1 B2 B3
A40B4
(A<B)I
(A>B)I
(A=B)I
(A<B)o
(A=B)o
(A>B)o
B0 B1 B2 B3
A0 A1 A2 A3
输出
输入
VI
I
(A<B)I
(A>B)I
(A=B)I
(A<B)o
(A=B)o
(A>B)o
B0 B1 B2 B3
A0 A1 A2 A3
II
(A<B)I
(A>B)I
(A=B)I
(A<B)o
(A=B)o
(A>B)o
B0 B1 B2 B3
A0 A1 A2 A3
III
(A<B)I
(A>B)I
(A=B)I
(A<B)o
(A=B)o
(A>B)o
B0 B1 B2 B3
A0 A1 A2 A3
IV
(A<B)I
(A>B)I
(A=B)I
(A<B)o
(A=B)o
(A>B)o
B0 B1 B2 B3
A0 A1 A2 A3
V
(A<B)I
(A>B)I
(A=B)I
(A<B)o
(A=B)o
(A>B)o
B0 B1 B2 B3
A0 A1 A2 A3
B5 B6 B7 B8
A5 A6 A7 A8
A90B9
B10B11B12B13
A10A11A12A13
A140 B14
B15B16B17B18
A15A16A17A18
A190 B19
B20B21B22B23
A20A21A22A23

## Slide 145
5.8 奇偶校验器
检验数据码中1的总个数是奇数还是偶数。

## Slide 146
校验正确
命令接收
校验出错
报 警
发送端
接收端
奇偶
发生器
奇偶
校验器
报警
N位信息码
N+1位传输码
校验位
奇偶校验原理框图

## Slide 147
WOD
WE
P
A
B
C
D
E
F
G
H
SOD
SE
＝1
＝1
＝1
＝1
＝1
＝1
＝1
1
≥1
≥1
&
&
&
&
八位奇偶发生器／校验器74LS180的逻辑图

## Slide 148
P＝
＝

## Slide 149
偶 数
奇 数
偶 数
奇 数
输 入 |  |  | 输 出 | 
A~H中1的个数 | SE | SOD | WE | WOD
× × | 1 1 0 0 1 0 | 0 0 1 1 1 0 | 1 0 0 1 0 1 | 0 1 1 0 0 1
74LS180的功能表
SOD和SE是奇偶控制端，
WOD是奇校验输出端，WE是偶校验输出端。

## Slide 150
A
SE
5V
WOD1
WE
WE
奇偶发生器
奇偶校验器
1
WOD2
SE
SOD
SOD
八位奇校验系统
H

## Slide 151
附加：多输入变量的迭代递推设计法
一般而言，对于n个变量X1，X2，…，Xn的函数F，如果能引入中间变量Ai，并找到一个函数，便可按如下递推公式求得F。
A0
X1
g
F=An
A1
X2
g
A2
An-1
Xn
g
迭代递推法结构图

## Slide 152
例: 设计一个组合电路，当n个变量X1，X2，…，Xn中有2个输入为1时，输出F为1；否则，输出F为0
Ai-1
Ai
Bi-1
Xi
g
Bi
功能块
当Ai－1和Bi-1都是0时，表示X1，X2，…，Xi-1中还没有出现过1；当Ai－1=0，Bi-1＝1时，表示X1，X2，…，Xi-1中已有一个1；当Ai－1和Bi-1都是1时，表示X1，X2，…，Xi-1中已有二个1；当Ai－1=1，Bi-1＝0时，表示X1，X2，…，Xi-1中已有三个或三个以上为1。

## Slide 153
B1
A1
X2
g
X3
g
An
Bn-1
An-1
Xn
g
Bn
B2
A2
A3
X1
0
&
F=AnBn
Ai
Ai-1
Bi-1
Bi
1
1
&
&
&
&
&
Xi

## Slide 154
5.9 利用中规模集成电路进行组合电路设计
利用中规模集成电路进行组合电路设计的相关例题已经在介绍各个中规模集成电路时直接讲解了。

## Slide 155
  例如："与非"门的时延
一般来说，时延对数字系统是有害的，它会降低系统的工作的速度，还会产生竞争冒险现象。
A
B
t1
t1+ tpd
t2
t2+ tpd
F
实际上，电信号从任意一点经过任意路径到达另一点都需要一定时间，我们称之为时间延迟或简称时延。
5.10 组合电路的险象

## Slide 156
1
&
B
C
A
F
&
&
d
g
e
G1
G2
G3
G4
A
F
d
e
g
tpd
2
1
由于竞争使得电路产生了暂时错误输出称之为险象。
多个信号经不同路径到达某一点有时间差，称为竞争。
5.10.1 险象的产生

## Slide 157
电路在时间"1"和"2"出现了竞争，并且输出F在时间"2"出现了短时的错误，即产生了险象，通常把不产生险象的竞争称为非临界竞争，而把产生险象的竞争称为临界竞争。
注意：竞争和险象是对电路的，而不是针对函数的。

## Slide 158
5.10.2 险象的分类
按输入变化前后输出是否相等而分为静态和动态, 按错误输出的极性分为0型和1型。因此有静态0型, 静态1型, 动态0型, 动态1型。
①若函数出现：
则可能产生负的尖峰脉冲的冒险现象，－－“0”型冒险；
②若函数出现：
则可能产生正的尖峰脉冲的冒险现象，－－“1”型冒险；

## Slide 159
静态0型
动态0型
静态1型
动态1型
输入变化前的输出
输入变化后的输出

## Slide 160
5.10.3 险象的判断
有代数法和卡诺图
检查是否存在某个变量X，它同时以原变量和反变量的形式出现在函数表达式中；
一、代数法：
如果上述现象存在，则检查表达式是否可在一定条件下成为X+X或者XX 的形式，若能则说明与函数表达式对应的电路可能产生险象。

## Slide 161
险象。
解：变量A和C具备竞争的条件, 应分别进行检查。
检查C：
 C发生变化时不会产生险象.

## Slide 162
检查A：
 当B=C=1时, A的变化可能使电路产生险象.

## Slide 163
二、卡诺图法
当描述电路的逻辑函数为"与或"式时, 可采用卡诺图来判断是否存在险象。其方法是观察是否存在"相切"的卡诺图, 若存在则可能产生险象。

## Slide 164
因此当B＝D=1，C＝0时，电路可能由于A的变化而产生险象。
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 165
1、利用定理8：
给原函数增加冗余项。
一、用增加冗余项的方法消除险象
在表达式中"加"上多余的"与项"或者"乘"上多余的"或项"，使原函数不可能在某种条件下
险象。
险象应该消除, 否则会影响电路的工作。
5.10.4 险象的消除

## Slide 166
例：用增加冗余项的方法消除电路中的险象。
解：原电路对应的函数表达式为
根据定理8增加冗余项BC，有
1
&
B
C
A
F
&
&
d
g
e
G1
G2
G3
G4

## Slide 167
当B=C=1进, 函数由F＝A＋A变成了F＝1
B
A
C
&
1
&
&
&
F
附加门

## Slide 168
2、卡诺图中增加卡诺圈以消除"相切".
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

## Slide 169
二、增加惯性延时环节.
在电路的输出端连接一个惯性延时环节，通常是RC滤波器。
…
组合电路
x1
x2
xn
F'
F
C
R
F
t
F
t
使用 此方法时要适当选择时间常数(=RC)，要求足够大，以便“削平”尖脉冲；但又不能太大，以免使正常的输出发生畸变。

## Slide 170
三、增加选通信号
该方法设法保证在毛刺出现时，不许输出信号送到下级电路，当毛刺消失后，再把输出信号送到下级电路。

## Slide 171
本章小结
本章介绍组合逻辑电路的特点及其分析和设计方法。首先讲述组合逻辑电路的基本特点及一般分析和设计方法，然后介绍常用的组合逻辑电路的工作原理及使用方法，如编码器、译码器、数据分配器、数据选择器、加法器、数值比较器和奇偶校验器等，最后介绍消除竞争－冒险的常用方法。