## Slide 1: 计算机组成原理
曲冠南
第一篇 计算机系统概论

## Slide 2: 课程介绍
课程名称：计算机组成原理
授课教师：曲冠南
学 时 数：48（12周）
教学方式：讲授
教 材：
《计算机组成原理（第二版）》，唐朔飞，高等教育出版社。
  考 核：平时成绩(30%) + 期末成绩(70%)

## Slide 3
上课要求
  尽量不缺席
  随堂测试、作业独立完成
  考试不作弊
平时成绩
  学习通作业（占平时70%）
  学习通上课堂活动积分（占平时30%）
  课外辅导
  课下面对面答疑
  QQ群，鼓励大家互相答疑。

## Slide 4: 一台计算机的基本硬件组成
有哪些基本的组成部件？
部件各自如何工作？
部件接口？
这些部件如何连接起来？
如何执行这条指令 ： ADD 30H

## Slide 5
存 储 器
功能：
  存放指令和数据；
  提供外界对指令和数据的访问；
特点：
对外接口：
  MAR，内存地址寄存器；（入）
  MDR，内存数据寄存器。（出）
指令 i
指令 i +1
指令 i +2
数据 i
数据 i +1
数据i +2
地址译码
MAR
MDR
  指令，按顺序一条一条存放；
  数据，按顺序一个一个存放；
  按照地址访问。

## Slide 6
运 算 器
功能：
  算数、逻辑运算；
  本节以带有累加器的运算器为例；
特点：
  操作数进入运算器；
  经运算后，操作结果输出到累加器；
对外接口：
  输入：操作数；
  输出：操作结果。
ACC
ALU

## Slide 7
控制器
特点：
  按照规定的动作：提取指令的操作码；
  发出控制信号：通过译码部件形成控制信号。
  有秩序执行规定动作：时序控制。
  自动：PC自动加一；
对外接口：
  出：指令地址；
  入：指令；
  出：控制信号。
… …
微操作形成部件
节拍
时钟
PC
+1
译码
操作码
地址码
IR

## Slide 8
I/O设备
功能：
  将来自计算机系统以外的数据输入/输出；
  数据形式的转换。
特点：
  I/O设备的种类很多，此处不一一详述。
对外接口：
  I/O接口
I/O设备
I/O接口

## Slide 9: 总线连接各个部件
控制总线
地址总线、数据总线

## Slide 10: 本课程如何进行
第１篇 概论
计算机

## Slide 11: 本课程如何进行
第２篇
计算机系统的硬件结构
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU

## Slide 12: 本课程如何进行
CPU
内部互连
ALU
CU
寄存器
中央处理器
第３篇 CPU
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU

## Slide 13: 本课程如何进行
CPU
内部互连
ALU
CU
寄存器
中央处理器
寄存器
和解码器
控制单元
排队
逻辑
控制
存储器
第４篇 CU
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU